## Slide 1: S5 Atelier Matlab
Préparé par l’équipe professorale de S5
Utilisez le document
« Guide Matlab » par Jean de Lafontaine comme guide de référence pour résoudre les problèmes Cet atelier présente les concepts les plus importants résumés dans ce document

## Slide 2: Section 1 – Révision personnelle ou étude préliminaire
Comment accéder à l’éditeur de fichiers?
Comment nommer une variable, un script?
Comment exécuter une section à la fois (%%)?
Différence entre un script et l’invite de commande
Comment met-on des breakpoints dans un script?
Comment peut-on en suivre l’exécution à la trace?

## Slide 3: Politique S5é Matlab symbolique
GEL450 : interdit partout
GEL433 : interdit dans les livrables et les examens, encouragé comme outil de validation
GEL421 : idem GEL433
Donc APPs 3 à 6 incl.: toléré sauf dans tout ce qui est sommatif (i.e. soumis à l’évaluation)
Projet : encouragé partout comme outil primaire de conception ou de validation lorsque pertinent

## Slide 4: Section 2 – Problèmes à résoudre en classe

## Slide 5: Problème 2.1 – Création de vecteurs et matrices
Créez un vecteur temps tel que ; utilisez un incrément dt approprié
  Quelle taille aura le vecteur t?
Créez un vecteur qui représente la valeur de la fonction pour le temps t tel que défini en a)
  L’argument de la fonction cos() est-il en degrés ou en radians? Existe-t-il des fonctions trigonométrique Matlab où l’argument est en degrés?
Pour quelles valeurs de dt
  Matlab manque-t-il de mémoire?
  La fonction fa(t) manque-t-elle de résolution, i.e. elle a l’air d’un escalier ou n’a pas l’air d’un cosinus? (Maximum que le vecteur peut contenir)
Faites afficher sur 2 figures séparées fa(t) en fonction de t
  Un graphique ordinaire (ligne) (PLOT)
  Un graphique où on voit seulement les points calculés, sans ligne liant ces points, et où les points sont représentés par des croix rouges (SCATTER)

## Slide 6: Problème 2.2 – Extraction de matrices (référencement)
Dans 2 sous-graphiques faisant partie du même graphique, affichez
le carré de la fonction fa du numéro précédent, de 2 à 4s
la valeur absolue de la fonction fa du numéro précédent, de 9 à 10s
Utilisez des opérateurs d’adressage d’une matrice existante.
Remplacez les secondes 2 à 4 du vecteur de la fonction fa par la fonction

## Slide 7: Problème 2.3 – Fonction de transfert
Créez dans Matlab le système suivant
Affichez ses pôles et ses zéros
  Il n’y a qu’un seul zéro sur le graphique. Où est l’autre?
Calculez les racines du dénominateur
Sur le même graphique, affichez sa réponse à un échelon unitaire et sa réponse impulsionnelle, de 0 à 10 secondes
Affichez son lieu de Bode
Quelle est la phase en degrés de la fonction de transfert à s = 2π(10.3256Hz)i?

## Slide 8: Problème 2.4 – Introduction à Simulink
Comment démarrer Simulink?
Comment nommer un modèle?
Comment accéder aux composantes existantes (toolboxes)?
En utilisant Simulink, tracez la réponse à un échelon de la fonction de transfert du Problème 2.3.
Exportez le résultat dans l’espace de travail et affichez le graphique dans Matlab.

## Slide 9: Problème 2.5 – Simulink, modèle non linéaire
En vous servant de Simulink, obtenez la réponse temporelle du déplacement d’un ressort qui répond à l’équation différentielle suivante :
Utilisez les conditions suivantes:

## Slide 10: Problème 2.6 – Calculs paramétriques
Soit la fonction de 2 variables où b est le coefficient de traînée en N∙m-2∙s2, v la vitesse en m/s et fb la force aérodynamique résultante en N.
Sans utilisez de boucle (for, while, etc.) et sans répétition de code, tracez le graphique de fb de 0 à 100 km/h par incrément de 5 km/h pour b valant successivement 12.2, 13.5 et 14.9 N∙m-2∙s2.
Produisez un graphique lisible sur une diapositive.

## Slide 11: Problème 2.7 – Récursion
La série de Taylor de la fonction exponentielle est donnée par
Calculez le nombre de termes requis pour que la série soit à une précision de 10-10 de la vraie valeur. Faire le code MATLAB pour un générique et faire le calcul avec .
Limitez le nombre de termes à 100.

## Slide 12: Section 3 – Exercices supplémentaires

## Slide 13: Problème 3.1 – Système d’équations
Solutionnez dans Matlab le système d’équations suivant
  Exprimez d’abord le problème sous forme matricielle
  Solutionnez le problème de 2 manières différentes
    à l’aide d’une division de matrices (vraie méthode Matlab)
    à l’aide d’une inversion de matrice (méthode algèbre matricielle)
Quel est le déterminant de la matrice des coefficients?

## Slide 14: Problème 3.2 – Affichage
Soit un scalaire E = 1 et un vecteur rangée F = [-1 -6].
Affichez dans la fenêtre de Matlab les phrases suivantes. Remplacez X par le résultat approprié calculé par Matlab.
La variable E contient la valeur X.
La matrice diagonale X possède les éléments de F sur sa diagonale.
La matrice X est une matrice E par 2*E dont tous les éléments valent 1.
La matrice X est le vecteur F auquel on a ajouté 1 à tous les éléments, puis on a multiplié tous les éléments par 2.

## Slide 15: Problème 3.3 – Opérations matricielles
Sans utiliser de boucle (for, while, if, etc.) et en 3 lignes de code ou moins,
Générez une matrice A telle que et où i est l’index de rangée et j est l’index de colonne
Extraire de la matrice A une nouvelle matrice B telle que où n est l’index de rangée et m est l’index de colonne
Extraire dans une matrice C tous les éléments de A supérieurs à 50 mais inférieurs à 300. Remplacez tous ces éléments dans la matrice originale A par -1.
  Quelles sont les dimensions de la matrice C?

## Slide 16: Problème 3.4 – Graphiques 3D
Affichez en 3D, sans utiliser de boucle (for, while, etc.), la fonction
sur l’intervalle -10 ≤ x ≤ 10 et -10 ≤ y ≤ 10, en ayant au maximum un total de 50000 points dans votre graphique, et un nombre de points différent en x et en y.

## Slide 17: Problème 3.5 – Fonctions qui retournent plusieurs variables
Comment nommer un script de fonction?
Écrivez une fonction qui accepte un vecteur temps et retourne les valeurs des fonctions et avec gestion intelligente du cas t = 0 (retournez un résultat 0 dans ce cas).
Utilisez votre fonction dans un script ou l’interface de commande pour un vecteur temps de 0 à 10 s.